Приложение №1

Протокол измерения параметров сигнала ТВ

по адресу: г. Новосибирск, РС-5.

| Место установки передатчиков | РТПС «Новосибирск» |
| --- | --- |
| Измерительная антенна | DP-3 №07/117 |
| Свидетельство о поверке №103417 | действительно до 15.12.2015г |
| Измерительная аппаратура | Rohde&Schwarz EFL340 №101761 |
| Дата проведения измерений | 06.05.2015 г. |

Результаты измерений:

| ТВ канал | Частота МГц | DP-3 | Н111А.02F |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | U дБмкВ | U дБмкВ | Кус дБ | Кзд дБ |
| 24 (2кВт) | 498 | 77,8 | 107 | 29,2 | 29 |
| 25 (2кВт) | 503,25 | 71,4 | 99 | 27,6 | 29 |
| 28 (2кВт) | 527,25 | 69,4 | 97,7 | 28,3 | 26 |
| 29 (2кВт) | 538 | 73,4 | 103 | 29,6 | 21 |
| 31 (2кВт) | 551,25 | 70,5 | 97,2 | 26,7 | 17,2 |
| 33 (2кВт) | 567,25 | 73,5 | 101,3 | 27,8 | 29 |
| 36 (2кВт) | 591,25 | 67,5 | 96 | 28,5 | 29 |
| 41 (1кВт) | 631,25 | 63,5 | 92 | 28,5 | 29 |
| 46 (1кВт) | 671,25 | 64,5 | 91,3 | 26,8 | 13,3 |
| 49 (2кВт) | 695,25 | 67,3 | 92,7 | 25,4 | 22,5 |
| 51 (1кВт) | 711,25 | 66,5 | 92,3 | 25,8 | 17,7 |
| 57 (1кВт) | 759,25 | 64 | 91,5 | 27,5 | 27,5 |

Измерения проводились ясным солнечным днём. Расстояние от точки измерения до телецентра 5500м. Высота подъёма измерительных антенн 11м (4м над крышей здания). Длина кабеля для Н111А.02F – 4м. Затухание кабеля не учитывалось.

Кус – коэффициент усиления антенн относительно поверенной DP-3. Копия свидетельства прилагается.

Кзд – коэффициент защитного действия.

Измерения проводили:

Ведущий инженер метрологической группы     ______________Чванов А.А.

Инженер по метрологии 1 категории                  ______________ Горохов В.В.