Приложение №2

Протокол измерения параметров сигнала ТВ

по адресу: г. Новосибирск, РС-5.

| Место установки передатчиков | РТПС «Новосибирск» |
| --- | --- |
| Измерительная антенна | DP-3 №07/117 |
| Свидетельство о поверке №103417 | действительно до 15.12.2015г |
| Измерительная аппаратура | Rohde&Schwarz EFL340 №101761 |
| Дата проведения измерений | 06.05.2015 г. |

Результаты измерений:

| ТВ канал | Частота МГц | DP-3 дБмкВ | Н141 Куйбышев дБмкВ | Н141 Лаборатория дБмкВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0° | 180° | Кус | Кзд | 0° | Кус |
| 24 (2кВт) | 498 | 77,8 | 86,8 | 62 | 9 | 24,8 | 86,9 | 9,1 |
| 25 (2кВт) | 503,25 | 71,4 | 80,4 | 47 | 9 | 23,4 | 80,6 | 9,2 |
| 28 (2кВт) | 527,25 | 69,4 | 78,5 | 54 | 9,1 | 24,5 | 78,7 | 9,3 |
| 29 (2кВт) | 538 | 73,4 | 82,7 | 61 | 9,3 | 21,7 | 82,7 | 9,3 |
| 31 (2кВт) | 551,25 | 70,5 | 79,3 | 55 | 8,8 | 24,3 | 79,5 | 9 |
| 33 (2кВт) | 567,25 | 73,5 | 83,5 | 56 | 10 | 27,5 | 83,5 | 10 |
| 36 (2кВт) | 591,25 | 67,5 | 77,5 | 60 | 10 | 17,5 | 77,5 | 10 |
| 41 (1кВт) | 631,25 | 63,5 | 73 | 47 | 9,5 | 26 | 73 | 9,5 |
| 46 (1кВт) | 671,25 | 64,5 | 74,4 | 51 | 9,9 | 23,4 | 74,5 | 10 |
| 49 (2кВт) | 695,25 | 67,3 | 75,5 | 52 | 8,2 | 23,5 | 76 | 8,7 |
| 51 (1кВт) | 711,25 | 66,5 | 74,8 | 55 | 8,3 | 19,8 | 75,5 | 9 |
| 57 (1кВт) | 759,25 | 64 | 73 | 54 | 9 | 19 | 73 | 9 |

Измерения проводились ясным солнечным днём. Расстояние от точки измерения до телецентра 5500м. Высота подъёма измерительных антенн 11м (4м над крышей здания).

Кус – коэффициент усиления антенн относительно поверенной DP-3.

Кзд – коэффициент защитного действия.

Измерения проводили:

Ведущий инженер метрологической группы     ______________Чванов А.А.

Инженер по метрологии 1 категории                  ______________ Горохов В.В.